MEMORIAL DESCRITIVO SAÍDAS E EXTINTOR

Obra: EDIFICAÇÃO PARA ALOJAMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MAREMA/SC

Proprietário: MUNICÍPIO DE MAREMA/SC

CNPJ: 78.509.072/0001 - 56

Área: 1.228,08 m²

Local: Rua José Gaspari esquina com Rua “A”, Terreno Urbano (parte da chácara nº 01), Marema/SC.

Ao:

# Serviço de Atividades Técnicas

O presente memorial visa esclarecer, dar suporte e justificar as ações tomadas quanto as especificações indicadas em projeto.

O presente memorial segue em total as condições dispostas na NSCI do corpo de Bombeiros:

Classificação e Sistema de Segurança:

A presente obra classifica-se como GARAGEM e risco de incêndio Leve, conforme Art 27.

a) Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio

Conforme classificação, EDIFICAÇÃO GARAGEM é exigida o Sistema Preventivo por Extintores:

Extintores manuais a serem utilizados:

Foram assim distribuídos:

Circulação e Recepção:

Pó Químico:- PQS 4kg : Capacidade extintora igual a 4kg – à base de Bicarbonato de Sódio – 02 unidade

Garagem:

Pó Químico:- PQS 4kg : Capacidade extintora igual a 4kg – à base de Bicarbonato de Sódio – 02 unidade

TOTAL DE UNIDADES EXTINTORAS: 04 UNIDADES EXTINTORAS P/ A EDIFICAÇÃO.

Em projeto é indicado em planta os extintores, com seus respectivos agentes e cargas. Conforme especificações da NSCI, cada capacidade extintora cobrirá uma área máxima de Risco Leve de 500 m², sendo percurso máxima do operador de 15 m.

Sobre os extintores será colocada uma seta, em vermelho e amarelo indicando o extintor, quando a visão for lateral deverá ser em forma de prisma, quando instalados em coluna, faixa vermelha com bordas em amarelo, e a letra “E” em negrito, em todas as faces da coluna.

Também deverá ser instalado sob o extintor, a 20 cm da base do extintor, um circulo com inscrição em negrito “ PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAL”, nas seguintes cores:

Branco com bordas em vermelho;

Vermelho com Bordas em amarelo;

Amarelo com bordas em vermelho.

O ganchos fixadores – suporte – para fixação dos extintores deverá ser instalado com previsão de suportar 2,5 vezes o peso total do aparelho.

b) Iluminação e Saídas de Emergência

- Saídas de emergência/ ESCADAS:

As saídas de emergências serão sinalizadas por placas indicativas de “SAÍDA”, conforme projeto, devendo possuir iluminação própria em caso de falta de energia elétrica.

As portas que escoarão o público em caso de emergência deverão possuir abertura externa, as quais foram dimensionadas de acordo com tabela F em anexo do NSCI, desta forma:

Considera-se 1 pessoa/m² de área bruta, com distância máxima a alcançar de 35 m. Desta forma dimensionou-se as saídas de emergência para o local, SENDO DETALHADO EM PROJETO OS RESPECTIVOS TAMANHOS E LOCALIZAÇÃO.

Nova Erechim/SC, 03 de Novembro de 2014.

____________________

Responsável Técnico

Nédio Antônio Cassol

CREA n° 015.926 – 1

____________________

Responsável Técnico

Juliano Kirchner Manhabosco

CREA n° RS S3 080488-0

____________________

Responsável Técnico

Dayana M. Cassol Zanella

CAU n° A59369 – 9

____________________

Proprietário

Município de Marema/SC

CNPJ n° 78.509.072/0001 - 56